参赛队反映的共性问题：及回答

- 评分问题

是否有评分细则。

回答：在网上公布评分细则。见附件

- 设计软件及自带电脑问题

正天公司不提供设计软件，只提供仿真软件，并建议几种设计软件及保存格式等。那是否要求学生自行带电脑设计，然后在大赛安装好的仿真软件上测试检验。

回答：参赛队员自带电脑，安装自己熟悉的激光加工设计图形软件，确保可以设计并输出竞赛要求的图形格式（2007版本以下的DWG格式文件和2007版本以下的DXF矢量文件）即可。

- 激光切割问题

是否统一厂家加工，如果是，需要给各参赛队做出说明。

回答：参赛选手按照竞赛统一要求，将设计完成的、符合要求格式的文件，拷贝到赛委会统一提供的带标号的U盘之中，提交U盘。完成行进论激光加工设计竞赛环节。切割时，由裁判人员和指定的操作技术人员根据各队提交的U盘数据文件，由操作机器的技术人员根据材料和厚度统一设定切割参数，进行激光切割加工，只加工一次，裁判按提交的行进轮零件图和加工出的行进轮评定成绩。

- 拆卸

拆装要拆多散？通用零件不拆应向参赛队说明。

回答：拆卸的具体要求由现场裁判公布。小车是一个机械部件，是由许多零件装配完成，要求这些装配应是可拆卸装配，如轴与轴承、轴承与轴承座、轴与轴套、轴与齿轮（整体齿轮轴除外）及支架与底板之间等都应是可拆卸结构。采购来的轴承、差速器、电机、舵机等单独的复杂单元可以不拆分到单个零件。

- 试车

赛前能否试车？

回答：由于参加竞赛的队伍多，赛程时间紧张，为保证竞赛顺利进行，赛前对竞赛场地实行封场，不提供赛前试车环节。

- 其他问题

是否有同侧障碍？

回答：没有同侧障碍。

可不可以用电动工具？

回答：拆装是50多支队伍同时进行，条件所限，现场只提供桌子，不配备电源。

电池规格能不能用锂电池？

回答：只能用5#碱性电池。

轮子预留空间是内环0-40还是外经到外经-40的外环？

回答：是在轮外缘和轮毂之间要求留有40mm宽的环形范围，做激光加工使用。